ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖУЩЕГО

ИНСТРУМЕНТА ГИЛЬОТИННОГО ТИПА

ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

COLT ®

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:	- Хранить в сухом, чистом месте, вдалеке от прямых источников тепла

- Перед использованием проверить целостность защитной оболочки: в случае наличия отверстий, повреждений или если открыта, выбросить инструмент.

- Проверить срок годности и соответствие требуемой модели

- Вскрыть упаковку, потянув за специальный язычок для открытия.

- Оказать внимание, чтобы не нарушить стерильности инструмента перед использованием.

- В случае обнаружения деффектов или неправильного функционирования заполнить желтый бланк претензий, помещенный в картонной коробке, и сохранить неисправный инструмент.

Примечание:

Инструмент предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.

Инструмент стерилен (способ стерилизации – этиленоксидный газ), одноразовый и должен быть выброшен после использования (Circ.Min.Sanità 403/9.5/1146-L/ 10.81)

Sterylab отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования или повторной стерилизации.

### ПРОЦЕДУРА БИОПСИИ

- Убедиться, что рычажок А находится в позиции «вверх»’ (рис.), и что предохранитель В не находится в позиции готовности «ready»

- Взводным механизмом зарядить полностью инструмент до щелчка, используя обе руки.

- Взять руками инструмент как пистолет или, перевернув приклад вверх (лапароскопия, ультразвуковое ректальное зондирование), если это окажется более удобным

- Под Узи контролем произвести пенетрацию до пораженной области (подвести острие иглы к объекту биопсии на расстоянии 2см) и приготовить инструмент к действию, приведя большим пальцем предохранитель В  в позицию готовности «ready»

- Напрячь руку (для реагирования на отдачу) и нажать на курок до первого спуска (пенетрация стилета – стилет иглы входит в объект исследования,что видно на УЗИ сканере), дать пройти предусмотренному интервалу времени для пролаксации ткани в углубление для забора пробы, вновь нажать курок для высвобождения режущей канюли.

Для выполнения двух спусков в быстрой последовательности нажать на курок сразу до конца.

- После удаления инструмента из тела пациента, открыть углубление для забора пробы, приведя рычажок А в позицию «вниз»’

Прим.:	Для того, чтобы перезарядить инструмент для второй биопсии на одном и том же пациенте, сначала привести рычажок А в позицию «вверх»  ( предохранитель не в поз. «ready»), затем действовать начиная с п.2).

Купить иглу в вашем городе – оформите заказ на www.maromax.ru

Телефон в Москве: +7 (495) 668-11-46

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-78-46

Бесплатный звонок по России: 8 800 555-78-46