ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖУЩЕГО

ИНСТРУМЕНТА ГИЛЬОТИННОГО ТИПА

ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

SPRING-CUT ® И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ИГЛЫ AG ®

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:	- Хранить в сухом, чистом месте, вдалеке от прямых источников тепла

- Перед использованием проверить целостность защитной оболочки: в случае наличия отверстий, повреждений или если открыта, выбросить инструмент.

- Проверить срок годности и соответствие требуемой модели

- Вскрыть упаковку, потянув за специальный язычок для открытия.

- Оказать внимание, чтобы не нарушить стерильности инструмента перед использованием.

- В случае обнаружения деффектов или неправильного функционирования заполнить желтый бланк претензий, помещенный в картонной коробке, и сохранить неисправный инструмент.

Примечание:

Инструмент предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.

Инструмент стерилен (способ стерилизации – этиленоксидный газ), одноразовый и должен быть выброшен после использования (Circ.Min.Sanità 403/9.5/1146-L/ 10.81)

Sterylab отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования или повторной стерилизации.

- ЗАРЯДКА

Оттянуть кнопку «В» (стилет) до нужного размера биопсийной выборки «B» (*)

поз. 1 = 6 мм (*)

поз. 2 = 12 мм

поз. 3 = 20 мм (для этой позиции тянуть с силой до конца хода)

В случае, если величина заряда превысит нужное значение, для его исправления разрядить механизм в соответствии с п. III), включить предохранитель (переместив клавишу «С») и начать с п. I).

(*): ВНИМАНИЕ: SPRING-CUT поставляется ЗАРЯЖЕННЫМ В ПОЗИЦИИ 1 (= 6мм)

- ПЕНЕТРАЦИЯ

Взять SPRING-CUT (указательный и средний палец в боковых кольцах, большой палец – на кнопке “В”, стилет) и ввести до пораженной области, оказывая давление тремя пальцами.

- СРАБАТЫВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Отключить предохранитель, закрепив клавишу “С” к кольцу нажатием большого пальца, затем переместить вперед “В” (стилет) для проникания в пораженную зону и срабатывания спускового механизма канюли.

- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОБЫ

После извлечения инструмента из тела пациента, загрядив его полностью (поз. 3) и убедившись, что предохранитель отключен (клавиша “С” нажата), открыть стилет (кнопка “В”) с осторожностью, чтобы не вызвать срабатывания механизма;

или

После извлечения инструмента из тела пациента поворачивать кнопку “В” против часовой стрелки и полностью вынуть стилет с инструмента.

Примечание: Последний способ может быть использован для проверки качества пробы с инструментом на месте (in situ) и при проведении операций с многократными заборами проб , напр. сканирование предстательной железы, (см. также коаксиальную технику на следующей странице); в этом случае необходимо не забыть вновь включить предохранитель (переместив клавишу “С”) перед тем, как перезарядить инструмент in situ.

## КОАКСИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ИГЛОЙ AG

(Томография и процедуры с многократными заборами проб)

направляющая игла AG

G (стопор)

- Установить стопор «G» на нужное значение глубины (1 метка = 1см)

- Ввести в тело пациента направляющую иглу AG до точки проведения биопсии (при необходимости установить эфес «F», входящий в комплектацию.

- После проверки правильности положения с помощью томографического контроля снять стилет «E», прикрепить заранее заряженный SPRING-CUT (п. I) с помощью запорного устройства «А», повернув его на 90°.

На этом этапе кончики двух игл совпадают.

- Продолжить, начиная с п. III).

(*) ЗАКАЗЫВАТЬ В КОМПЛЕКТЕ СО SPRING-CUT.

В наличии имеются SPRING-CUT следующих калибров:

Калибр 14 – 2,0 мм – (темно-зеленый)

Калибр 16 – 1,6 мм – (белый)

Калибр 18 – 1,2 мм – (розовый)

Калибр 20 – 0,9 мм – (желтый)

длина:

7 – 9 см			(только 18-20G)		(уп. 10 шт.)

11 – 15 – 20 см		(все калибры)		(уп. 10 шт.)

47 см			(только 14-16G)		(уп. 5 шт.)

SPRING-CUT поставляется:

отдельно						код SPG

в комплекте со специальной Направляющей Иглой		код SPG-AG

Как составитьтребуемый код SPRING-CUT:

SPG	калибр/длина

Напр. SPG 1811		= SPRING-CUT 18 калибр/11 см

Напр. SPG-AG 2009	= SPRING-CUT 20 калибр/9 см + Направляющая Игла

Купить иглу в вашем городе – оформите заказ на www.maromax.ru

Телефон в Москве: +7 (495) 668-11-46

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-78-46

Бесплатный звонок по России: 8 800 555-78-46